## Slide 1: Bachelorarbeit
cand. el. Emilio Rivera
Bewertung und Vergleich verschiedener Arten faltender künstlicher neuronaler Netze hinsichtlich der automatisierten Fehlererkennung kardiovaskulärer Implantate basierend auf Kamerabildern und Deep Learning
M.Sc. Benedikt Haas

## Slide 2: Gliederung
Motivation und Zielsetzung
Grundlagen
Fehlererkennung
  Bildvorverarbeitung
  Analyse des Picks
  Bewertung und Vergleich der Architekturen
Fazit und Ausblick

## Slide 3: Motivation
195.690 Todesfälle in 2019 an einer Herzerkrankung [1]
Stents vermeiden eine Verstopfung bzw. ein Zusammenfallen von Gefäßen
Visuelle Inspektion durch Menschen
  Zeitaufwendig
  Fehleranfällig
Automatisierung des Prozesses
  Niedrigere Kosten und Materialverbrauch
  Qualitätssicherung
Bild entnommen aus [2]

## Slide 4: Stents
Herstellung
  Drehender Ring mit Klöppeln
  Klöppel drehen sich entgegengesetzt
Merkmale:
  Flechtwinkel
  Picklänge

## Slide 5: Zielsetzung
Überprüfung der Stent-Geometrie anhand der Picklänge basierend auf Kamerabildern
  Geeignete Bildvorverarbeitung
  Implementierung der faltenden künstlichen neuronalen Netze
  Evaluierung der Netze
  Vergleich
  Abschließende Fehlerlokalisierung
Ursprüngliches Bild aus [3]

## Slide 6: Faltende neuronale Netze (CNNs)
Vorwärtsgekoppelte Netzwerkarchitekturen
Besonders für Bilderanalyse geeignet
Convolutional Layer  Faltungsoperation
Pooling Layer
  Max Pooling, Average Pooling
Fully Connected Layer
Entnommen und übersetzt aus [4]

## Slide 7: Sichtprüfung der Stents während der Produktion
1
Flechten des Stents
Bilderfassung
2
Aufnahme
Bildvorverarbeitung
3
Analyse des mittleren Picks
4
?
Gemessene
Picklänge
Bestimmen der Abweichung mit Toleranz
5
Flechtmaschine anhalten, Korrigieren des Fehlers und Fortsetzung des Flechtens
Fehler erkannt und Lokalisiert
6

## Slide 8: Sichtprüfung der Stents während der Produktion
1
Flechten des Stents
Bilderfassung
2
Aufnahme
Bildvorverarbeitung
3
Analyse des mittleren Picks
4
?
Gemessene
Picklänge
Bestimmen der Abweichung mit Toleranz
5
Flechtmaschine anhalten, Korrigieren des Fehlers und Fortsetzung des Flechtens
Fehler erkannt und Lokalisiert
6

## Slide 9: Histogrammausgleich
Kontrasterhöhung
Adaptiver Histogrammausgleich (AHE)
  Mehrere Histogramme
  Abgeleitet aus Nachbarschaftsbereich
Kontrastbegrenzter adaptiver Histogrammausgleich (CLAHE)
  Begrenzung der Verstärkung
Bild-
vorverarbeitung
Analyse
des Picks
Abweichung Bestimmen
Ursprüngliches Bild aus [3]

## Slide 10: Datensatz
Aufnahmen: 23.527
Augmentierte Bilder: 3892
 Gesamt verwendbar: 8683
Min. Picklänge: 40 Pixel, Max. Picklänge: 219 Pixel
Normalisieren und Aufteilen der Daten
  Trainingsdatensatz
  Validierungsdatensatz
  Testdatensatz
Bild-
vorverarbeitung
Analyse
des Picks
Abweichung Bestimmen

## Slide 11: Auswahl von neuronalen Netzen
Bildklassifizierung, Objekterkennung, Segmentierung
AlexNet (2012)
VGG (2014)
ResNetV2 (2016)
Inception-v4 (2017)
Inception-ResNet-v2 (2017)
Xception (2017)
MobileNetV3 (2019)
EfficientNet (2019)
Bild-
vorverarbeitung
Analyse
des Picks
Abweichung Bestimmen
Ursprüngliches Bild aus [5]

## Slide 12: Ergebnisse und Vergleich
Architektur | Trainingsdauer
VGG19 | 15h 48m 28s
AlexNet | 4h 55m 54s
EfficientNet B2 | 16h 56m 49s
Inception-ResNet-v2 | 20h 32m 46s
Xception | 12h 30m 33s
Bild-
vorverarbeitung
Analyse
des Picks
Abweichung Bestimmen

## Slide 13: Fehler zu Rechenzeit
Architektur | Trainingsdauer
VGG19 | 15h 48m 28s
MNV3 large | 14h 5m 24s
MNV3 small | 22h 4m 32s
Architektur | Fehler (Pixel) | Rechenzeit pro Bild (ms)
VGG19 | 1,764 | 18,9
MNV3 large | 1,924 | 8,2
MNV3 small | 2,634 | 7,6
Bild-
vorverarbeitung
Analyse
des Picks
Abweichung Bestimmen

## Slide 14: Fehlerbestimmung
Gegeben: Sollwert, Toleranz
Fehler anhand Abweichung und Toleranz
Bild-
vorverarbeitung
Analyse
des Picks
Abweichung Bestimmen
Gemessene Picklänge
Bestimmung
der Abweichung
Entscheidung anhand Toleranz
?
Analyse des mittleren Picks

## Slide 15: Toleranzwert
Je höher die Toleranz
  Weniger angebliche Fehler werden angezeigt
  Geringere Genauigkeit
Vorgaben Industriepartner
  Optimal:
  Gut:
  Ausreichend:
Bild-
vorverarbeitung
Analyse
des Picks
Abweichung Bestimmen

## Slide 16: Fazit und Ausblick
Ergebnisse:
  Unterschiedliche Netzwerkarchitekturen
  Bewertung und Vergleich der Netze  VGG19: 0,077mm
  Zielzahlen schwer zu erzielen
Ausblick:
  Hyperparameteroptimierung
  Erweiterung des Datensatzes mit anderen Flechtwinkeln, Lichtverhältnissen, Hintergründen

## Slide 17
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

## Slide 18: Backup – Histogrammausgleich
Ursprüngliches Bild
Histogrammausgleich
AHE
CLAHE

## Slide 19: Backup – Trainingsverlauf (VGG19)

## Slide 20: Backup – Netzwerkanwendungen
Architektur | Klassifizierung | Objekterkennung | Segmentierung | Sonstige
AlexNet |  |  |  | Quantisierung
VGG |  |  |  | Superauflösung
ResNetV2 |  |  |  | Covid-19 Diagnose
Inception-v4 |  |  |  | Läsionssegmentierung
Inception-ResNet-v2 |  |  |  | Maschinenübersetzung
Xception |  |  |  | Läsionssegmentierung
MobileNetV3 |  |  |  | Objektverfolgung
EfficientNet |  |  |  | Covid-19 Diagnose

## Slide 21: Backup – Trainingsergebnisse
Architektur | Fehler (Pixel) | Fehler (mm)
VGG19 | 1,764 | 0,077
MobileNetV3 large | 1,924 | 0,084
ResNet101V2 | 1,988 | 0,086
ResNet50V2 | 2,045 | 0,089
VGG16 | 2,085 | 0,091
MobileNetV3 small | 2,634 | 0,115
Xception | 3,020 | 0,131
EfficientNet B2 | 3,242 | 0,141
Inception-ResNet-v2 | 3,311 | 0,144
EfficientNet B1 | 4,206 | 0,183
EfficientNet B0 | 5,612 | 0,244
Inception-v4 | 6,840 | 0,297
AlexNet | 11,167 | 0,486

## Slide 22: Backup – Vergleichsfaktoren
Architektur | Fehler (Pixel) | Fehler (mm) | Rechenzeit pro Bild (ms) | Trainingsdauer
VGG19 | 1,764 | 0,077 | 18,9 | 15h 48m 28s
MobileNetV3 large | 1,924 | 0,084 | 8,2 | 14h 5m 24s
ResNet101V2 | 1,988 | 0,086 | 19,3 | 18h 15m 18s
ResNet50V2 | 2,045 | 0,089 | 11,9 | 13h 24m 31s
VGG16 | 2,085 | 0,091 | 16,2 | 8h 40m 55s
MobileNetV3 small | 2,634 | 0,115 | 7,6 | 22h 4m 32s
Xception | 3,020 | 0,131 | 12,2 | 12h 30m 33s
EfficientNet B2 | 3,242 | 0,141 | 12,3 | 16h 56m 49s
Inception-ResNet-v2 | 3,311 | 0,144 | 26,6 | 20h 32m 46s
EfficientNet B1 | 4,206 | 0,183 | 11,9 | 10h 52m 11s
EfficientNet B0 | 5,612 | 0,244 | 9,6 | 7h 26m 50s
Inception-v4 | 6,840 | 0,297 | 20,6 | 12h 7m 27s
AlexNet | 11,167 | 0,486 | 6,6 | 4h 55m 54s

## Slide 23: Verweise
[1]: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/Todesursachen/Tabellen/sterbefaelle-herz-kreislauf-erkrankungen-insgesamt.html (Abgerufen am: 05.03.2021, 10:46)
[2]:https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Grafiken/Gesundheit/2021/_Statisch/20210203-sterbefaelle-2019.png?__blob=poster (Abgerufen am: 14.04.2021, 20:57)
[3]: Stents4Tomorrow, Project coordinator: Marc Bräuner, ADMEDES GmbH
[4]: Rikiya Yamashita; Mizuho Nishio; Richard Kinh Gian Do; Kaori Togashi. Convolutional neural networks: ann overview and application in radiology. Insights into Imaging, 9:611–629, 2018
[5]: https://github.com/ayoolaolafenwa/PixelLib (Abgerufen am: 17.04.2021, 20:07)